вертикальным выпуском, так как необходимо вскрывать большую площадь кровли.

5. Выпускной патрубок воронки HL64.1 предназначен для соединения с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП (REHAU, WAVIN и т.д.). Если для ливневой канализации применяются стальная или чугунная безраструбная труба (SML), необходимо использовать переходник с ПП/ПВХ на Чугун/Сталь.

|  | Диаметры труб | Артикул |
| --- | --- | --- |
|  |  | HL9/7 | HL9/7/1 |
|  | ПП (ПВХ) | 75 мм | 75 мм |
|  | Сталь/Чугун | DN70 | DN100 |

6. До завершения монтажных работ, для исключения попадания посторонних предметов в ливнесток, в корпус воронки устанавливается монтажная заглушка (идёт в комплекте). После окончания монтажных работ она удаляется, и в корпус устанавливается листвоуловитель (1).

7. При необходимости создания двух и более слоев пароизоляции/гидроизоляции, отвода воды с нескольких уровней,

применении воронок на инверсионных, эксплуатируемых, «зеленых» кровлях, необходимо использовать дополнительные элементы: HL65(H); HL350.1(H); HL350; HL160; HL66 и т.д. Это позволит решить проблему отвода воды с кровли любой конструкции вне зависимости от состава кровельного «пирога».

Внимание!

При использовании воронки с электрообогревом для подключения электрического кабеля к сети необходимо использовать гидроизоляционную муфту или распаечную коробку. Подключение кабеля осуществляется через автомат защиты сети.

Паспорт

HL64.1

Назначение:

Кровельная воронка предназначена для отвода дождевой и талой воды с плоских кровель в дождевую канализацию.

Описание:

Кровельная воронка с горизонтальным выпуском DN75/110, с декоративной надставной решеткой из ПП для предотвращения попадания в дождевую канализацию веток и листвы, с зажимным элементом из нержавеющей стали, с электрообогревом от сети 220В мощностью 10-30Вт. Саморегулирующийся кабель для электрообогрева проложен внутри корпуса воронки. Свободный конец электрокабеля выводится наружу и вниз.

Комплектация:

- Декоративная надставная решетка (листвоуловитель) из ПП Ø 160 мм и высотой 100 мм.

- Профилированный зажимной элемент из нержавеющей стали для зажима гидроизоляции (пароизоляции).

- Набор для крепежа зажимного элемента: барашек и шайба из нержавеющей стали (по 6 шт.).

- Корпус воронки из ПП с жестко закреплёнными стальными посадочными штифтами (6 шт.).

- Переход эксцентрический из ПП DN75/110.

Технические характеристики:

Присоединительные		Пропускная			Вес

размеры			способность

DN75/110			7,83 /7,18 л/с			1560 г

Рабочая температура					от -50 до +100 оС

Срок службы						50 лет

Марка кабеля						FS-B-2X

Длина соединительного кабеля			0,8 м (3х0,75 мм2)

Напряжение						220 В

Теплоотдача кабеля 					25 Вт/м

Электрическое сопротивление кабеля 		0,009 Ом/м

Максимальный потребляемый ток			0,16 А

Наименьший радиус изгиба кабеля			10 мм

Максимальная температура поверхности кабеля:	+ 65 ˚С

Максимальная температура внутренней

поверхности кровельной воронки:			+ 55 ˚С

Соответствует требованиям:	ГОСТ 23289-94, ГОСТ 12.2.063-81,

ЕN 329, EN 274, EN 411, VDE 0721,

VDE-Reg Nr 1008 (1/3.78), DIN 19599,

EN 1253.

Особенности монтажа:

1. Корпус воронки жестко крепится к несущей конструкции.

2. Слой гидроизоляции/пароизоляции - мембранный материал (EPDM или ПВХ мембрана) зажимается с помощью профилированного фланца (2) и барашков (3).

3. Горизонтальную магистраль от воронки до вертикального стояка рекомендуется выполнять диаметром 75 мм, так как ее легче разместить в кровельном пироге, а переходник 75/110 устанавливать в месте соединения горизонтальной магистрали к вертикальному стояку. Причем, максимальная пропускная способность воронки DN75 составляет 7,83 л/с, а воронки DN75/110 – 7,18 л/с.

4. Так как горизонтальная магистраль укладывается в утеплителе кровли, необходимо учитывать границу промерзания утеплителя в зависимости от климатических условий в месте будущего строительства здания. Если выпуск кровельной воронки находится выше границы промерзания, то, для предотвращения образования ледяных пробок в выпускном патрубке, необходимо применять воронки с встроенным электроподогревом. Если расстояние от воронки до теплого помещения превышает 1 м, то рекомендуется обогревать и горизонтальную магистраль.

Пункт 4 имеет очень существенное значение! В случае образования ледяной пробки в выпускном патрубке воронки или горизонтальной магистрали, утеплитель будет выполнять роль термоса. Лед может сохраняться до середины лета, вследствие этого, вода с кровли отводиться не будет, что неизбежно приведет к протечкам. Замена воронки или ремонт горизонтальной магистрали более дорог, чем, например: замена воронки с

# Text boxes

1

2

3

2

1

3

Синий провод

Коричневый провод

Желто-зеленый провод

L

N

1

2

3

RAYHEM

муфта

муфта