www.sktuote.fi    www.sktuote.ru

SK Tuote Oy

#### Kauppatie 9

65610 Mustasaari

##### FINLAND

+357 (0)20 123 3200

fax  +357 (0)20 123 3218

Представительство в России 095 - 504 78 93

Alipai

# Монтажная инструкция:  Дефлектор Alipai

Монтаж на битумной кровле

- Дефлекторы на кровле устанавливают рядами. Алипай- дефлекторы устанавливают из расчета 1 дефлектор на 75 м² (Алипай –75), 100 м² (Алипай-110) и 150 м² (Алипай-160). На больших, с множеством разуклонок кровлях, общие вентиляционные борозды с установкой Алипаев проводят не только на гребнях, но и в лотках разуклонок для более равномерной вентиляции кровли. Дефлекторы устанавливают следующим образом: на гребне разуклонки через 6-8 метров, в лотке через 10-12 метров.

- Если теплоизоляционный материал имеет вентиляционные бороздки, то его укладывают на кровле таким образом, чтобы бороздки были направлены к ряду дефлекторов. Под рядом Алипай-дефлекторов в слое жесткой теплоизоляции вырезают продольную канавку, к которой подходят поперечные бороздки теплоизоляционного материала. В местах выхода на кровлю вент. шахт, установки водосточных воронок,  труб и т.д., т.е. при пресечении канавок, в теплоизоляции вырезают обводные канавки.

- В месте установки дефлектороа, в теплоизоляционном материале  вырезается отверстие диаметром 75, 110 или 160 мм (в соответствии с диаметром трубы дефлектора). Отверстие вырезается только в жестком утеплителе и таким образом, чтобы оно находилось непосредственно под отверстием дефлектора.

- Дефлекторы устанавливают на первый слой кровельного материала или на   дополнительный кусок кровельного материала с радиусом на 30 см больше радиуса фланца дефлектора. В кровельном материале нагретым в огне газовой горелки ножом вырезают отверстие по диаметру трубы дефлектора.

- Установленный кусок кровельного материала заливают горячим битумом (макс. темп. 240º) и на него устанавливают  дефлектор таким образом, чтобы труба  находилась над вырезанным отверстием.

- Фланец дефлектора должен быть между двумя слоями кровельного материала.

- Фланец дефлектора рекомендуется в нескольких местах прибить к  обрешетке гвоздями или, если основание бетонное, закрепить механическими фиксаторами, например Croco.

- Установленный фланец дефлектора сверху также заливают горячим битумом.

- После установки дефлекторов наплавляется кровельный материал (1-2 слоя), вырезая максимально близко к трубе дефлектора.

- Для зданий с повышенным уровнем влажности  (бани, прачечные, бассейны и  т.д.) расчет кровельной вентиляции должен проводиться проектными организациями.

# Text boxes

9

6

4